OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Instalacje wod-kan:

- wymiana pionów kanalizacyjnych wraz z podejściami z rur PCV

- wymiana odcinków instalacji wodociągowej od istniejącego rozdzielacza do nowych punktów czerpalnych w remontowanych łazienkach i pomieszczeniach dydaktycznych (instalację należy wykonać w systemie GEBERIT Mapress Edelstahl lub podobnym o niegorszych parametrach), należy odpowiednio dobrać średnicę do systemu Mapress Edelstahl pamiętając o zachowaniu średnicy wewnętrznej DN

- Remont łazienki na parterze:

- demontaż drzwi wejściowych, brodzika, misek ustępowych, umywalek drzwi wewnętrznych, baterii prysznicowej i umywalkowych

- demontaż podsufitki typu sidding

- wyburzenie ścianek działowych z cegły pełnej

- skucie płytek na ścianach zewnętrznych i posadzce

- demontaż całej instalacji elektrycznej w łazience

- ułożenie nowej instalacji od istniejącej rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się w pomieszczeniach obok łazienki w korytkach na ścianach korytarza (korytka należy umiejscowić możliwie najwyżej ściany), w pomieszczeniu łazienki instalację należy wkuć w ściany

- montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej obejmującej wyłącznie remontowaną łazienkę, która będzie zawierała wyłącznik różnicowo-prądowy oraz bezpiecznik

- rozprowadzenie nowej instalacji pod punkty poboru energii wskazane przez inspektora nadzoru

- demontaż grzejnika stalowego wraz z przeróbką podejścia na ścianie (podejście jest wykonane z instalacji miedzianej i należy je przedłużyć uwzględniając grubość ocieplenia które będzie wykonane od środka)

- wyrównanie posadzki po skutych płytkach za pomocą wylewki samopoziomującej

- zagruntowanie, przyklejenie na ścianach płyt typu MULTIPOR gr. 12cm oraz przyklejenie warstwy siatki na płytach

- wykonanie tynków na ścianach na których będzie zamontowane ocieplenie

- wykonanie izolacji poziomej w postaci foli w płynie na całej powierzchni posadzki oraz cokolika na ścianach o wysokości 10cm wraz z wklejeniem taśmy na połączeniu ściany z posadzką

- położenie płytek na posadzce oraz na ścianach do wysokości sufitu OWA

- dostawa i zamontowanie drzwi wejściowych aluminiowych do łazienki

- dostawa i zamontowanie nowego grzejnika

- dostawa i montaż wentylacji składającej się z 3 czerpni zlokalizowanych nad każdą miską ustępową, jednej wyrzutni ściennej, silnika mechanicznego np. typu TD-500/160 (lub podobnego o niegorszych parametrach) o  średnicy 160mm podłączonego do czujki ruchu, oraz przewodów stalowych o średnicy 160mm

- dostawa i montaż baterii umywalkowych np. FERRO lub podobnych o niegorszych parametrach oraz zaworów czerpalnych do ciepłej i zimnej wody

- dostawa i montaż misek ustępowych typu kompakt np. KOŁO lub podobnych o niegorszych parametrach

- dostawa i montaż umywalek porcelanowych np. KOŁO lub podobnych o niegorszych parametrach

- dostawa i montaż sufitu podwieszanego np. OWA Deco Tacla

- montaż lamp oświetleniowych w suficie podwieszanym np. Philips Smartform TBS 165 4x14w, źródło światła TL5

- montaż gniazd i łączników

- montaż ścianek systemowych kabinowych np. z płyt MDF

- montaż luster, czujki ruchu, suszarki do rąk, dozowników do mydła i uchwytów do papieru toaletowego np. Merida

- Remont pomieszczeń dydaktycznych na piętrze

- demontaż drzwi wewnętrznych, parapetów,  brodzika, miski ustępowej, umywalki, baterii prysznicowej i umywalkowej

- demontaż podsufitki typu sidding

- demontaż posadzek z deszczułek i paneli podłogowych

- wyburzenie ścianek działowych z cegły pełnej

- skucie płytek na ścianach zewnętrznych i posadzce

- demontaż lamp, łączników, gniazd

- montaż nowej rozdzielnicy dla łazienek która będzie zawierała wyłącznik różnicowo-prądowy oraz bezpieczniki

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w ściankach pomiędzy łazienkami

- demontaż grzejnika stalowego wraz z przeróbką podejścia na ścianie (podejście jest wykonane z instalacji miedzianej i należy je przedłużyć uwzględniając grubość ocieplenia które będzie wykonane od środka)

- wyrównanie posadzki po skutych płytkach za pomocą wylewki samopoziomującej

- zagruntowanie, przyklejenie na ścianach płyt typu MULTIPOR gr. 12cm oraz przyklejenie warstwy siatki na płytach

- wykonanie tynków na ścianach na których będzie zamontowane ocieplenie oraz na ścianie od strony sali konferencyjnej w celu zlikwidowania odchylenia od pionu

- wykonanie izolacji poziomej w postaci foli w płynie na całej powierzchni posadzki w łazienkach oraz cokolika na ścianach o wysokości 10cm wraz z wklejeniem taśmy na połączeniu ściany z posadzką

- wykonanie ścianek działowych w systemie G-K

- położenie płytek na posadzce oraz na ścianach łazienek do wysokości sufitu OWA oraz położenie płytek na ścianach w kuchni

- dostawa i zamontowanie drzwi wejściowych aluminiowych do korytarza

- dostawa i zamontowanie drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach łazienek, np. PORTA

- dostawa i zamontowanie nowych grzejników

- demontaż i ponowny montaż drzwi do sali konferencyjnej

- dostawa i montaż wentylacji składającej się z 4 czerpni zlokalizowanych nad każdą miską ustępową, jednej wyrzutni ściennej, silnika mechanicznego np. typu TD-500/160 (lub podobnego o niegorszych parametrach) o  średnicy 160mm podłączonego do czujki ruchu, oraz przewodów stalowych o średnicy 160mm

- dostawa i montaż stelaży pod miski ustępowe np. GEBERIT DUOFIX lub podobne o niegorszych parametrach, oraz stelaża pod pisuar np. GEBERIT

- dostawa i montaż misek ustępowych i pisuara podwieszanego dopasowanych do stelaży wymienionych powyżej

- zabudowa stelaży systemem z płyt G-K

- dostawa i montaż baterii umywalkowych np. FERRO lub podobnych o niegorszych parametrach oraz zaworów czerpalnych do ciepłej i zimnej wody

- dostawa i montaż umywalek porcelanowych np. KOŁO lub podobnych o niegorszych parametrach

- szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi ścian i częściowo sufitów

- ocieplenie od spodu sufit w wykuszu za pomocą wełny mineralnej np. ROCKWOOL

- dostawa i montaż sufitu podwieszanego np. OWA Deco Tacla

- dostawa i montaż parapetów z konglomeratu np. Bianco Carrara gr. 3cm

- ułożenie paneli podłogowych

- montaż lamp oświetleniowych w suficie podwieszanym np. Philips Smartform TBS 165 4x14w, źródło światła TL5

- montaż gniazd i łączników

- montaż ścianek systemowych kabinowych np. z płyt MDF

- montaż luster, czujki ruchu, suszarki do rąk, dozowników do mydła i uchwytów do papieru toaletowego np. Merida